## Slide 1: Naturnahe Bewässerungsteiche
Stand: Dezember 2023

## Slide 2: Bewässerungsteiche
Wer von Ihnen bewirtschaftet bereits einen Bewässerungsteich?
Wie wird er genutzt?
Welche Art von Teich ist es?
pixabay
Notes: https://pixabay.com/de/photos/fragezeichen-frage-symbol-zeichen-463497/ (26.10.21)
Bewässerung oder/und Frostschutzberegnung, Löschteich…
Folien- oder naturnaher Teich, Wassersilo…

## Slide 3: Gründe für einen Bewässerungsteich
KLIMAWANDEL
Zunehmende Frühjahrs-/Sommertrockenheit
Raster Bodenseekreis, Projektion: Klimatische Wasserbilanz von Apr-Sept, www.awa.agriadapt.eu
Notes: Die Grafik zeigt für das Raster 88105 (25x25 km) im Landkreis Bodenseekreis https://awa.agriadapt.eu/de/map/88105/climate-projections die Projektion für die klimatische Wasserbilanz (Niederschlag minus potentielle Verdunstung) für den Zeitabschnitt April-Sept. In der 2. Projektionshälfte von 2017-20146 nimmt die klimatische Wasserbilanz ab, gerät also vermehrt in den negativen Bereich.

## Slide 4: Gründe für einen Bewässerungsteich
Steigendes Risiko für Spätfröste im April/Mai
Raster Bodenseekreis, Projektion: Frostrisiko zw. Apr-Juni, www.awa.agriadapt.eu
Notes: Die Grafik zeigt für das Raster 88105 (25x25 km) im Landkreis Bodenseekreis https://awa.agriadapt.eu/de/map/88105/climate-projections die Projektion für Frost zwischen April-Juni. In der 2. Projektionshälfte von 2017-2046 nimmt das Risiko für Spätfrost etwas zu, es sind in regelmäßigeren Abständen mit mehreren Frosttagen zu rechnen. Hier ist der Trend nicht so eindeutig. Problematisch aber kann es werden, wenn durch den tendenziell früheren Vegetationsbeginn die Blüte früher beginnt und mit früherem Blühbeginn auch das Frostrisiko wächst.
Für die Frostberegnung sind jedoch sehr große Wassermengen notwendig. Bei einer 14 stündigen Beregnung: VBeregnung = 40 m³/(h · ha) · 14 h = 560 m³/ha. So wurde beispielsweise ermittelt,
dass es im Allgemeinen ausreicht, Beregnungswasser nur für 10 statt für die gesamten 14 Stunden vorzuhalten, da das Wasser für die verbleibenden 4 Stunden während der Beregnung nachläuft (Inken Laude, Guido Majehrke und Heinrich Reincke: Beregnungsteiche – eine Chance zur ökologischen Aufwertung der Obstanbauregion Altes Land).

## Slide 5: Anlagentypen
Sweco GmbH
Folienteich
ReGe Hamburg mbH
Naturnaher Beregnungsteich
Wassersilo
Genap, NL
Naturnaher Beregnungsteich
Notes: Bildquelle: Wassersilo - https://www.genap.nl/de/losungen/tuinbouw/wassersilos/

## Slide 6: Bewässerungsteiche
Welche Vor- und Nachteile sehen Sie bei den verschiedenen Anlagetypen?
Für welche Variante würden Sie sich entscheiden?
pixabay
Notes: https://pixabay.com/de/photos/fragezeichen-frage-symbol-zeichen-463497/ (26.10.21)
Mögliche Antworten s. folgende Folie

## Slide 7: Vorteil- und Nachteile der Anlagen
 | Vorteil | Nachteil
Naturnaher Bewässerungsteich | Lebensraum für Flora und Fauna im und am Teich … | Höhere Verdunstung …
Folienteich | Kein tieferer Aushub notwendig … | Höhere Verdunstung Kein Lebensraum für wasserliebende Flora und Fauna Beeinträchtigung des Landschaftsbildes …
Wassersilo | Geringere Verdunstung bei Abdeckung Kein tieferer Aushub notwendig … | Kein Lebensraum für wasserliebende Flora und Fauna Beeinträchtigung des Landschaftsbildes …
Notes: Die Kosten für die Erstellung und Instandhaltung der verschiedenen Anlagentypen wurden hier nicht berücksichtigt. Auch nicht die Auflagen für die Genehmigung.
Im Folgenden soll nun im Rahmen der Biodiversitätsförderung ein naturnaher Bewässerungsteich näher betrachtet werden

## Slide 8: Teichquerschnitt
Beispiel Regelquerschnitt für einen Beregnungsteich, Sweco GmbH
Mindestwassertiefe Bewässerungsteich: 3m
Große Flachwasserzone: enormer ökologischer Beitrag, v.a. für Amphibien
Wall zum Schutz vor Austrocknung der Flachwasserzone
Notes: Grafik: Beispiel Regelquerschnitt für einen Beregnungsteich, Sweco GmbH
(1) Als wesentliche Gestaltungsgrundsätze für Beregnungsteiche wurden in diesem Verfahren eine maximale Gewässertiefe von 3,0 m ab Wasserspiegel bei Einhaltung eines Mindestwasserstandes von 0,5 m während der Frostschutzberegnung, eine Böschungsneigung von mindestens 1 : 1,5 oder flacher sowie eine umlaufende Flachwasserberme mit einer Sohllage von 0,5 m unterhalb des Dauerwasserspiegels festgelegt. Wird die Berme leicht ausgemuldet und durch eine Röhrichtwalze mit kleiner Bodenschwelle gesichert, wird auch bei abgesenktem Teichwasserstand eine Wasserlamelle auf der Berme erhalten und das ökologische Potenzial somit weiter erhöht (Bild 2). Weiterhin wurde ein ungenutzter Uferrandstreifen von 1,0 m Breite vorgesehen, um den Eintrag von Schadstoffen zu vermindern (Inken Laude, Guido Majehrke und Heinrich Reincke: Beregnungsteiche – eine Chance zur ökologischen Aufwertung der Obstanbauregion Altes Land).
(2) Wasserspeicher werden i.d.R. mit Folien ausgelegt, können aber auch je nach Untergrund, ohne gebaut werden. Der Aushub kann für die Gestaltung des Walls verwendet werden.
Eine sog. Berme, die die Böschung mit einem Absatz gliedert, ist Ausgangsbasis für eine wertvolle Flachwasserzone, die v.a. Amphibien fördert.

## Slide 9: Anlage eines Bewässerungsteich, LVWO Weinsberg
Bau des der LVWO, Christian König, LVWO
Notes: LVWO = Landes- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg

## Slide 10: Grundsätze für naturnahen Teichbau
Planung und Konzept mit Teichbauexperten (Größe/Bedarf, Wasserherkunft, Ausrichtung, Materialien…)
Genehmigung über Wasserwirtschaftsamt
Stufige Gestaltung für verschiedene Teich(-rand)zonen: Uferstreifen, Sumpf-/Flachwasser-/Tiefwasserzonen, Ausstiegshilfen
Flachwasser für Amphibien um diese Zone vor Austrocknung zu schützen, muss diese
Frosch auf Seerosen, pixabay
Notes: Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/frosch-wasser-frosch-seerosen-1495034/ (17.10.23)
Planung/Konzept: Notwendig, um die Genehmigung beim Wasserwirtschaftsamt zu beantragen.
Flachwasser für Amphibien: um diese Zone vor Austrocknung zu schützen, muss diese mit Hilfe eines Walls vom restlichen Teich geschützt/getrennt werden.

## Slide 11: Beitrag zur Biodiversität durch einen naturnahen Bewässerungsteich
Voraussetzung dafür:
naturnahe und strukturreiche Bepflanzung
Vernetzung mit anderen Strukturen wie z.B. Gewässern, extensiven Strukturen
Totholz- und Steinhaufen ergänzen das Biotop
eine nichtlineare Form des Teiches bindet sich noch besser in die Landschaft ein
Schutz des Teichwassers vor Pflanzenschutzmitteleinträgen (s. auch Wassergesetz für Baden-Württemberg, Gewässerrandstreifen §29)
Notes: Schutz vor PSM-Einträgen: Dieser wird entweder bei einem vorhandenen Abstand von mind. 10 m zwischen der Böschungsoberkante und ersten Baumreihe erreicht. Der Abstand kann auch je nach eingesetztem Pflanzenschutzmittel variieren.

## Slide 12: Pflanzung
Als Teichsubstrat für die Pflanzen empfiehlt sich:
Aushub der untersten Bodenschicht aus der Teichmitte. Er ist relativ nährstofffrei und sollte frei von spitzen Steinen sein. Oberboden (Mutterboden) darf auf keinen Fall zur Bepflanzung verwendet werden, da die darin enthaltenen Nährstoffe zu einer Algenblüte führen.
Das Teichsubstrat kann mit Steinen fixiert und zoniert werden. Kalksteine eigenen sich dafür nicht, da sie den pH-Wert des Teichwassers erhöhen und damit ebenso das Algenwachstum fördern.
NABU
Notes: Quelle: https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/grundlagen/elemente/00591.html

## Slide 13: Pflanzung
Der Uferbereich kann mit einer an den Standort angepassten naturnahen Blühmischung oder aber auch mit einer angepassten, vielseitigen Wiesenmischung angesät werden.
Büsche und/oder Bäume können für ein positives Mikroklima beitragen, sollten aber nicht direkt an das Ufer gepflanzt werden, da das Laub zu viel Nährstoffeintrag bedeuten würde.

## Slide 14: Naturnahe Randbepflanzung eines Bewässerungsteichs
Bewässerungsteichbepflanzung mit Blutweiderich der LVWO, Christian König, LVWO

## Slide 15: Pflanzung
Gestalterisch gelungen ist ein Teichrand, bei dem die Bepflanzung der Sumpfzone optisch fließend in die umgebene Pflanzenwelt übergeht.
Aufteilung der Pflanzzonen (1):
Sumpfzone bis 20 cm Tiefe (3‒5 Pflanzen/m² Pflanzfläche)
Flachwasserzone bis 50 cm Tiefe (3‒5 Pflanzen/m² Pflanzfläche)
Tiefwasserzone bis 100 cm Tiefe (1 Pflanze/2‒10 m² Wasserfläche)
Alle im Folgenden vorgestellten Pflanzen sind einheimische Arten!

## Slide 16: Sumpfzonen-Pflanzen
Fachliche Mitarbeit (Text und Abbildungen): NABU Itzehoe/Leonhard Peters, Norddeutsche Fachschule für Gartenbau, Ellerhoo
Wasserminze, NABU, Helge-May
Sumpfschwertlilie, NABU,
Helge-May
Blutweiderich, BS Thurner Hof
Blutweiderich, BS Thurner Hof
Sumpfzone bis 20 cm Tiefe (3-5 Pflanze/m2 Pflanzfläche)
Notes: Die erste Stufe des Folienteiches sollte nicht tiefer als 20 Zentimeter sein, damit die senkrechte Folienkante, die die Kapillarsperre bildet, ausreichend Halt findet. In dieser Sumpfzone bietet vor allem dauerfeuchtes Substrat solchen Pflanzen Raum, die nicht unbedingt im Wasser stehen wollen. Diese erste Stufe sollte nicht zu schmal, sondern mindestens 50 Zentimeter breit angelegt werden. Pflanzenfreund*innen können gern mehr Raum geben, um spannenden Pflanzenarten Lebensraum zu bieten, die sonst nicht im normalen Garten gedeihen.
Bilderquellen:
Wasserminze https://www.nabu.de/imperia/md/nabu/images/arten/pflanzen/wildpflanzen/sumpfpflanzen/150102-nabu-wasserminze-helge-may3.jpeg
Wasserminze (Mentha aquatica), ein einheimisches Gewächs - wie alle hier vorgestellten Arten -, das vom Gewässerrand bis hin zu rund 10 Zentimetern Wassertiefe gedeiht. Die rosa-violetten Blüten erscheinen ab Juni.
Sumpfschwertlilie https://www.nabu.de/imperia/md/nabu/images/arten/pflanzen/wildpflanzen/sumpfpflanzen/141103-nabu-sumpfschwertlilie-helge-may.jpeg
Königin des Teichufers ist im Mai die Sumpfschwertlilie (Iris pseudacorus) mit ihren edlen gelben Blüten, die bis in 30 Zentimetern Wassertiefe wächst. Sie wuchert zwar nicht so wie manche andere Arten, aber nach einigen Jahren lassen sich die angewachsenen Wurzelstöcke gut zerteilen und so für weitere Teichstandorte vermehren. Ebenfalls im sumpfigen Terrain kommt die dunkelblau blühende Sibirische Schwertlilie (Iris sibirica) vor.
Blutweiderich https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blutweiderich_0507241.jpg
Eine typische Pflanze des Hochsommers ist der Blutweiderich (Lythrum salicaria). Die prachtvoll rotvioletten Blütenstände schießen hoch hinauf und erreichen locker einen Meter. Der Blutweiderich eignet sich deshalb gut als Hintergrund für niedrigere Teichpflanzen.
Kleine Rohrkolben https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Typha_minima2.jpg
Gut für kleine Teiche und selbst für Eimer und Tonnen geeignet ist der Kleine Rohrkolben (Typha minima). Anders als seine Verwandten wird diese Art nur 80 Zentimeter hoch, auch die fast runden Fruchtkolben haben mit drei Zentimetern Miniformat.
Fieberklee https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MenyanthesTrifoliata6.jpg
Auch der Fieberklee (Menyantes trifoliata) kann mit wenig Platz auskommen. Zwar treibt auch er Ausläufer, aus denen dann alle paar Zentimeter Blätter und Blütensprosse aufsteigen, er bildet dabei aber nie einen wirklichen dichten Teppich. Die weißen Blütenstände mit einem Hauch rosa werden 20 bis 30 Zentimeter hoch und erscheinen ab Juni.
Textquelle: https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/pflanzen/zierpflanzen/02926.html

## Slide 17: Flachwasserpflanzen
Fachliche Mitarbeit (Text und Abbildungen): NABU Itzehoe/Leonhard Peters, Norddeutsche Fachschule für Gartenbau, Ellerhoo
Flachwasserzone bis 50 cm Tiefe (3-5 Pflanze/m2 Pflanzfläche)
Notes: Die zweite Stufe, die Flachwasserwasserzone, sollte etwa 50 Zentimeter Tiefe haben, sodass das Wasser 20 bis 30 Zentimeter über dem Substrat steht.

## Slide 18: Flachwasser-Pflanzen
Schwanenblume, Christian Fischer
Gewöhnliches Pfeilkraut, Christian Fischer
Tannenwedel, André Karwath Aka
Schwanenblume, Christian Fischer
Notes: Bildquellen:
Schwanenblume https://de.wikipedia.org/wiki/Schwanenblume#/media/Datei:ButomusUmbellatus4.jpg;
In zarten rosa erschienen die Blüten der Schwanenblume (Butomus umbellatus). Der Zweitname Blumenbinse beschriebt gut ihr Äußeres: Aus einem rund einen Meter langen, binsenähnlichen Spross wächst eine große Blütendolde. Eine wunderschöne Pflanze, die man immer zu mehreren ansiedeln sollte.
Gewöhnliches Pfeilkraut https://de.wikipedia.org/wiki/Pfeilkraut#/media/Datei:SagittariaSagittifolia.jpg
Das Pfeilkraut (Sagittaria sagittifolia) hat seinen Namen von den großen pfeilförmigen Blättern. In direkter Sonne richtet das Pfeilkraut seine senkrecht stehenden Blätter exakt in Nord-Süd-Richtung aus. Wie bei der Wassernuss sind auch die Überwinterungsknollen des Pfeilkrauts essbar. Die cremeweißen Blüten mit einem altrosa Auge erscheinen ab Juni.
Tannenwedel https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%B6hnlicher_Tannenwedel#/media/Datei:Hippuris_vulgaris_(aka).jpg
Mit schönen Blüten kann der Tannenwedel (Hippuris vulgaris) nicht aufwarten. Doch auch die mit nadelförmigen Blättern dicht besetzten Quirle sind ausgesprochen attraktiv. Weder kaltes noch kalkhaltiges Wasser machen dem Tannenwedel etwas aus.
Textquelle: https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/pflanzen/zierpflanzen/02926.html

## Slide 19: Flachwasser-Pflanzen
Froschlöffel, Bff
Wasserfeder, Frank Liebig
Schwimmpflanzendecke aus Dreiteiligen und Buckligen Wasserlinsen mit einer Piratenspinne ,Helge May
Ästiger Igelkolben,Helge May
Notes: Bildquellen:
Froschlöffel https://de.wikipedia.org/wiki/Froschl%C3%B6ffel#/media/Datei:Alisma_plantago-aquatica20090812_239-0.jpg
Im Juli treibt der Froschlöffel (Alisma plantago-auquatica) neben seinen kräftig grünen Blättern einen sparrig verzweigten Blütenstand bis zu einen Meter in die Höhe. Die kleinen weißen Blüten an den Zweigenden wirken dabei fast etwas verloren.
Wasserfeder https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserfeder#/media/Datei:Wasserfeder_EO5P6405-2.jpg
Vielerorts in Mitteleuropa steht die Wasserfeder auf der Roten Liste der bedrohten Pflanzenarten. Sie wurde 1996 in der Roten Liste der bedrohten Pflanzenarten als gefährdet bewertet. Sie ist unter anderem nach dem deutschen Bundesnaturschutzgesetz „besonders geschützt“
Wasserlinse
Unsere kleinsten heimischen Schwimmpflanzen sind die Wasserlinsen. Bekannt ist vor allem die häufige Kleine Wasserlinse (Lemna minor) - auch Entengrütze oder Entenflott genannt - mit ungeteilten, linsenförmigen Schwimmblättchen. Ihre Schwesterart ist die Dreiteilige Wasserlinse (Lemna trisulca). Beide Arten können in kurzer Zeit die Teichoberfläche mit einem dünnen, grünen Blattteppich bedecken. Das ist nicht immer erwünscht, hilft aber im Sommer das Teichwasser kühl zu halten.
Ästiger Igelkolben https://www.nabu.de/imperia/md/nabu/images/arten/pflanzen/wildpflanzen/sumpfpflanzen/141117-nabu-aestiger-igelkolben-helge-may3.jpeg
Seinen Namen hat der Igelkolben von den stacheligen Fruchtständen. Während der Einfache Igelkolben (Sparganium emersum) rund 50 Zentimeter groß wird, erreicht der Aufrechte Igelkolben (Sparganium erectum) mit seinem verzweigten Blütenstand mehr als einen Meter Höhe. Beide Arten haben rohrkolbenähnliche, längliche Blätter, die Blüten sind cremefarben. Anders als Rohrkolben sind Igelkolben nicht allzu ausbreitungsfreudig.
Textquelle: https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/pflanzen/zierpflanzen/02926.html

## Slide 20: Tiefwasser-Pflanzen
Fachliche Mitarbeit (Text und Abbildungen): NABU Itzehoe/Leonhard Peters, Norddeutsche Fachschule für Gartenbau, Ellerhoo
Blüten und Schwimmblätter vom
Froschbiss, Christian Fischer
Seerose nymphea alba,
Jacek Halicki
Ähriges Tausendblatt,
Christian Fischer
Tiefwasserzone bis 100 cm Tiefe (1 Pflanze/2-10 m2 Wasserfläche)
Notes: Bildquellen:
Froschbiss https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydrocharis.jpg
Die Schwimmblätter des hübschen Froschbisses (Hydrocharia morsus-ranae) sehen aus wie die einer Mini-Seerose. Der Unterschied wird aber spätestens bei der sommerlichen Blüte deutlich. Die kleinen Blüten haben nämlich nur drei weiße Blütenblätter, die Staubblätter sind hellgelb. Froschbiss gedeiht am besten in relativ saurem Wasser.
Ähriges Tausendblatt https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MyriophyllumSpicatum.jpg
Auch vom Tausendblatt gibt es mehrere Arten. Besonders zu empfehlen, weil ein guter Sauerstofflieferant im Teich, ist das Ährige Tausendblatt (Myriophyllum spicatum). Es wächst ab etwa 30 Zentimetern Tiefe, im Sommer wachsen dünne Triebe aus dem Wasser heraus, die blassrosa Blüten tragen.
Seerose nymphea alba https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2016_Kwiat_grzybieni_bia%C5%82ych_2.jpg
Die Seerose ist die klassische Schwimmpflanze, sie sollte in keinem Gartenteich fehlen. Die Wildform Nymphaea alba blüht rein weiß mit hellgelben Staubblättern, Gärtnereien bieten meist so genannte Hybriden an, wobei die Blütenfarben von weiß über cremegelb bis zu zahlreichen Rosatönen gehen und es auch gefüllte Arten gibt. Unbedingt beachten: Die einzelnen Sorten haben sehr unterschiedliche Ansprüche an die Wassertiefe.
Textquelle: https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/pflanzen/zierpflanzen/02926.html

## Slide 21: Pflege
Sich stark ausbreitende Pflanzen sollte man ab und zu auslichten, bevor sie die restliche Vegetation im Teich verdrängen.
Am Grund des Teiches bildet sich mit den Jahren eine Schlammschicht, die am besten abschnittsweise entnommen wird, um die am Boden überwinternden Tiere nicht zu beeinträchtigen.
Röhrichte sollte man im Herbst nicht zurückschneiden, um bei Eisbildung im Winter einen Gasaustausch zu ermöglichen. Die hohlen Stängel dienen zudem vielen Insekten als Überwinterungsversteck.
Algenbildung ist in der ersten Zeit normal. Wenn die Algen überhand nehmen, können Algenteppiche vorsichtig mit einer Harke entnommen werden.
NABU/Uni Hohenheim
Regelmäßige Wasserproben
Notes: Textquelle: NABU https://wwwnabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/pflanzen/zierpflanzen/02926.html
https://biodivobst.uni-hohenheim.de/Steckbriefe.pdf
Schlammschichtentnahme – am besten im Herbst/Winter
Röhrichte und Schilf – nur selten mähen und wenn, nur zw. Oktober und März bzw. außerhalb der Brutzeit von Vögeln
Uferrandstreifen – nur selten oder gar nicht mähen, um Rückzugsort für Insekten/Amphibien zu bewahren. Wenn gemulcht wird  Schnitthöhe mind. 8 cm, um Amphibien zu schützen.

## Slide 22: Profitierende Tierarten
Amphibien
Larven und Adulte von Libellen, Köcher- und Eintagsfliegen
Wasserinsekten
Fledermäuse
Singvögel
Wasservögel
Verschiedene Säugetiere
Kohlmeise, pixabay
Ente, pixabay
Libelle, pixabay
Eintagsfliege, pixabay
Notes: Bildquellen (17.10.23):
Stockente: https://pixabay.com/de/photos/ente-stockente-wasservogel-kopf%C3%BCber-4505734/
Libelle: https://pixabay.com/de/photos/libelle-insekt-makro-fl%C3%BCgel-3456317/
Kohlmeise: https://pixabay.com/de/photos/vogel-kohlmeise-meise-8287192/
Eintagsfliege: https://pixabay.com/de/photos/gro%C3%9Fe-eintagsfliege-fliege-insekt-4198929/

## Slide 23: Zusammenfassend
Welche Vorteile bietet ein naturnaher Bewässerungsteich?
pixabay
Notes: https://pixabay.com/de/photos/fragezeichen-frage-symbol-zeichen-463497/ (26.10.21)
Die Vorteile finden sich auf der nächsten Folie

## Slide 24: Vorteile eines naturnahen Bewässerungsteiches
Wasservorrat zur Bewässerung bei Trockenheit
Wasservorrat zur Frostschutzberegnung
Lebensraum für Insekten, Vögel und Säugetiere
Nahrungs- und Laichhabitat für Amphibien
Schaffung von Tränken und Badegelegenheit für Insekten, Vögel und Säugetiere
Teil der Biotopvernetzung

## Slide 25: FAZIT:
Bewässerungsteiche können die steigenden Risiken durch den Klimawandel abschwächen, indem auf dezentral angelegte Wasserreserven zurück gegriffen werden kann.
Durch die naturnahe Ausgestaltung dieser Anlagen kann gleichzeitig ein hoher Mehrwert für die Biodiversität erreicht werden.
Notes: Wie anfangs schon erwähnt, profitiert auch der Obstbaubetrieb von einem hohen Aufkommen von Wildbienen, die für die Befruchtung der Obstbäume einen wichtigen Beitrag leisten. Durch die Förderung von Wildbienen wird auch das ökologische System gestärkt und trägt zur funktionalen Biodiversität bei.

## Slide 26: Bau eines Bewässerungsteiches am Beispiel der LVWO
s. 05_02_Bewässerungsteich_LVWO
Das neu gebaute Beregnungsbecken der LVWO in Heuchlingen
Ein Überblick über die Bauphase
Notes: Hier kann die PPT-Präsentation einen Überblick über die Baumaßnahmen geben. Die Bepflanzung ist zum aktuellen Zeitpunkt (Dez 2023) jedoch noch nicht erfolgt.

## Slide 27: Diskussion
Unter welchen Bedingungen könnten Sie sich die Anlage eines nachhaltigen Bewässerungsteiches vorstellen bzw. die Aufwertung eines bestehenden Teiches?
Was spricht dafür, was spricht dagegen?
pixabay
Notes: https://pixabay.com/de/photos/fragezeichen-frage-symbol-zeichen-463497/ (26.10.21)
Mögliche Diskussionspunkte sind auf der folgenden Folie aufgeführt

## Slide 28: Vorschlag: Mögliche Diskussionsstichpunkte
Kosten – Kooperationen mit anderen Landwirten prüfen, Fördermöglichkeiten des Landes prüfen
Wasserherkunft – Regenwasser, Wasserentnahme aus ausreichend wasserführenden Flüssen, ggf. auch von Firmen abgepumptes Grundwasser wie z.B. beim Kies-, Gipsabbau…
Beitrag zur Biodiversität, Nutzen für sich selbst und für die Allgemeinheit
Gleichzeitig Löschteich  geeignete Wasserentnahme umsetzen, um Wassertiere nicht zu gefährden
Landschaftsbild, Mitgestaltung des Landschaftsbildes
An Kooperationen z.B. auch mit Gemeinden denken: Teich als Teil des Hochwasserschutzes, Nutzung von stillgelegten Trinkwasserversorgungsanlagen…
Klimawandel…
…

## Slide 29: Arbeitsauftrag 1
Ein bestehender Bewässerungsteich soll aufgewertet werden.
Setzen Sie sich mit 2-3 Mitstudierenden zusammen und erstellen Sie eine Skizze, wie der Randbereich dieses Teiches gestaltet werden kann, um die Biodiversität um das Gewässer zu fördern.
Stellen Sie dann das Ergebnis Ihrer Klasse vor.
Notes: Grasicon: https://www.flaticon.com/de/kostenloses-icon/gras_3959215?related_id=3959215 (18.10.23)

## Slide 30: Naturnaher Bewässerungsteich
Ast als Sitzgelegenheit für im/am Wasser
lebende Tiere
Büsche/Bäume
Falls möglich: Einrichtung einer Flachwasserzone
Totholz-/Steinhaufen
Blühstreifen, vielseitiges Grünland
Grafik: Franka Sommer
Notes: Mögliche Lösung

## Slide 31: Biodiversitätsberatung in Baden-Württemberg Beratung.Zukunft.Land
Beratung landwirtschaftlicher Betriebe zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität:
Einstiegsmodul: Gesamtbetriebliche Biodiversitätsberatung
Spezialmodul: Maßnahmen zur Biodiversität
Förderung: 100 Prozent der förderfähigen Kosten (ohne MwSt.), bis zu 1.100 EUR
https://bzl.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/ Beratungsmodule/Umwelt+und+Energie
Notes: Nutzen:
Einstiegsmodul: Erstellung eines betriebsindividuellen Maßnahmenplans zur Biodiversität, Erschließung von zusätzlichem Einkommen durch Landschaftspflege, Darstellung der Naturschutzleistungen des Betriebs
Spezialmodul: Begleitung der Umsetzung von Maßnahmen zum Naturschutz, zur Artenvielfalt und zur Offenhaltung der Landschaft • Fachgerechte Umsetzung der Natura 2000- und Greening-Anforderungen • Einkommen durch Landschaftspflege Förderung • Öffentlichkeitswirksame Darstellung der Maßnahmen
Kosten:
Beide Module: 100 Prozent der förderfähigen Kosten (ohne MwSt.), bis zu 1.100 EUR

## Slide 32: Projekt: Obstbau-Modellanlagen zur Förderung der Biologischen Vielfalt
Projektziele: Etablierung und Optimierung von Modellanlagen zur Förderung der Biologischen Vielfalt im Tafelobst – Wissensvermittlung an obstbauliche und naturschutznahe Gruppen
Nähere Infos unter: https://www.bodensee-stiftung.org/foerderung-der-biologischen-vielfalt-in-tafelobstanlagen/
Projektbeteiligte:
Gefördert durch:
Obstbetrieb Karin Scherzinger

## Slide 33: Quellen
Inken Laude, Guido Majehrke und Heinrich Reincke: Beregnungsteiche – eine Chance zur ökologischen Aufwertung der Obstanbauregion Altes Land.
Stiftung Rheinische Kulturlandschaft, Broschüre: „Naturschutzmaßnahmen im Erwerbsobstbau leicht gemacht“
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/pflanzen/zierpflanzen/02926.html
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/grundlagen/elemente/00591.html
https://biodivobst.uni-hohenheim.de/Steckbriefe.pdf

## Slide 34: Impressum
Herausgeber Bodensee-Stiftung, Fritz-Reichle-Ring 4, 78315 Radolfzell
Text Sabine Sommer (Bodensee-Stiftung)
Bilder siehe Quellenangaben an den Bildern und im Notizbereich
Nutzungsrechte/Haftungsausschluss
Die Nutzungsrechte der PPT-, PDF- und Word-Dokumente liegen bei den Projektpartnern des Projekts Obstbau-Modellanlagen zur Förderung der biologischen Vielfalt, der Bodensee-Stiftung, der Flächenagentur Baden-Württemberg sowie dem Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB), dem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) und der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Obst- und Weinbau, Weinsberg (LVWO). Das Nutzen, Kopieren sowie Bearbeiten (auch in Teilen) der Inhalte (Text und Grafik) dieser Dateien für die eigene Unterrichtsplanung/Beratungstätigkeit ist unter Wahrung der Urheberrechte erlaubt. Quellenangaben sind entsprechend zu übernehmen. Für die von Dritten bearbeiteten Inhalte übernehmen die oben genannten Projektpartner keine Haftung.